中国对韩国G/TBT/N/KOR/234号通报评议意见

中国政府非常赞赏韩国政府在保护消费者方面所做出的努力，同时非常感谢韩方给予评议G/TBT/N/KOR/234号通报的机会。根据TBT协定2.9.4条“无歧视地给予其他成员合理的时间以提出书面意见，应请求讨论这些意见，并对这些书面意见和讨论的结果予以考虑”的规定，请贵方对中方的评议意见予以考虑，中方意见的具体内容如下：

（一）相对于国际标准CISPR 15 ED7.1：2007，本标准草案5.2章“室内照明设备”中增加了5.2.4款“用LED（发光二级管）灯起动的照明设备”，但在标准草案5.5章“室外照明设备”中却没有增加“用LED灯起动的照明设备”的相应条款，造成标准前后不一致，易导致逻辑上的混乱，为使用者带来不便，考虑到标准的严谨性和一致性，中方建议韩方在标准草案5.5章“室外照明设备”中也增加“用LED灯起动的照明设备”的相应条款，或者，请贵方对上述情况给予解释说明。

（二）本标准草案5.3.7条中新增了“LED灯用转换器”，并对其终端电压阈值进行了规定，但在本标准草案第8章“噪声终端电压的测量方法”中却没有新增相应的“LED灯用转换器”终端电压的测量方法，这将导致标准不能有效实施，考虑到标准的严谨性和可操作性，中方建议韩方在标准草案第8章中增加相应的“LED灯用转换器”终端电压的测量方法。

（三）本标准草案5.3.7条中新增了“LED灯用转换器”，并对其电场强度阈值进行了规定，但在本标准草案第9章“电磁干扰的测量方法”中却没有新增相应的“LED灯用转换器”电场强度的测量方法，这将导致标准不能有效实施，考虑到标准的严谨性和可操作性，中方建议韩方在标准草案第9章中增加相应的“LED灯用转换器”电场强度的测量方法。

（四）本标准草案5.4章“镇流器内置形灯（包括LED灯用镇流器内置形灯）”的标题中将“LED灯用镇流器内置形灯”用括号包含在“镇流器内置形灯”中，但在8.6章“镇流器内置灯和半灯具”的标题中却没有将“LED灯用镇流器内置形灯”用括号包含在“镇流器内置形灯”内，造成标准表述上前后不一致，易导致逻辑上的混乱，为了标准的严谨性和一致性，中方建议韩方在8.6章“镇流器内置灯和类似照明设备”的标题中也将“LED灯用镇流器内置形灯”用括号包含在“镇流器内置形灯”内。

（五）本标准草案序言中提及“为了迅速应对国际标准技术的变化，更好地运用现有电器用品安全标准并发展标准技术，本规定是在翻译2005年11月发行的《CISPR 15：ED 7照明设备及类似器件电磁障碍测量方法及阈值》的基础上，没有变更其技术内容及规格的格式所制订的一项安全认证技术标准。”，2008年10月，IEC发布了针对CISPR 15（ed 7.0）的第二个修订件CISPR 15-am2 ed7.0，鉴于本标准草案制定的目的是“为了迅速应对国际标准技术的变化”，中方建议本标准草案采纳CISPR 15-am2 ed7.0中新增和调整的技术要求。

中国对韩国G/TBT/N/KOR/234号通报评议意见

中国政府非常赞赏韩国政府在保护消费者方面所做出的努力，同时非常感谢韩方给予评议G/TBT/N/KOR/235号通报的机会。根据TBT协定2.9.4条“无歧视地给予其他成员合理的时间以提出书面意见，应请求讨论这些意见，并对这些书面意见和讨论的结果予以考虑”的规定，请贵方对中方的评议意见予以考虑，中方意见的具体内容如下：

（一）根据IEC 61547:2009“通用照明设备.电磁兼容抗扰性要求”1.2.1节中对“灯具”的定义，LED灯具应属灯具范畴。本标准草案6.1节中将 “LED灯具及类似设备”单独作为与“灯具及类似设备”并列的一类照明设备列出，概念范畴发生重叠。考虑到标准的严谨性和科学性，请贵方就此问题给予解释说明，同时我方建议将本标准草案6.1节中的“灯具及类似设备”调整为“灯具及类似设备（不包括LED灯具及类似设备）” 。

（二）本标准草案是“迅速应对国际标准技术的变化，为了现有电子产品安全标准的运营以及标准技术的发展，翻译1995年9月发行的IEC 61547（Ed.1）和2008年9月发行的IEC 61547 Amd.1标准，未变更技术内容以及标准格式而制定的安全认证技术标准”，而国际标准IEC 61547：2009最新版本已于2009年发布，考虑到本标准草案的目的是“迅速应对国际标准技术的变化”，中方建议韩方本标准草案采用IEC 61547：2009最新版本的相关技术要求。